## Slide 1: Projekt platformy informatycznej wraz z interfejsami wymiany danych i interfejsami komunikacyjnymi.
Inteligentne automatyczne dawkowanie odczynników flotacyjnych
z wykorzystaniem nowoczesnych technik uczenia maszynowego
WND-RPSL.01.02.00-24-00AE/19-003

## Slide 2
Moduł oświetlenia
Moduł rejestracji zdjęć
Moduł rejestracji danych
Interfejsy odczytu danych
Moduł uploadu danych
System operacyjny RPi
RPi
PLC
Moduł przekaźników
DAC 4-20
Modem LTE
Router
Serwer VPN
Wizjer
Moduł
komunikacji

## Slide 3: Wizjer
Moduł oświetlenia – wymiana danych ograniczona do: włącz/wyłącz/zabezpieczenie termiczne. Komunikacja za pomocą styków bezpotencjałowych bezpośrednio z modułami przekaźników i PLC
Moduł rejestracji zdjęć – wymiana danych binarnych w postaci zdjęć i metadanych. Komunikacja za pomocą Raspberry Pi Camera Board Cable czyli 15-żyłowej taśmy, bezpośrednio do RPi
Moduł rejestracji danych – wymiana danych w obrębie RPi i zewnętrznego nośnika danych (USB). Chwilowe przechowywanie danych w pamięci zewnętrznej na USB.
Moduł uploadu danych – wymiana danych w obrębie RPi, pamięci zewnętrznej i z modułem komunikacyjnym przez Ethernet
Interfejsy odczytu danych – wymiana danych analogowych i cyfrowych (informacja o aktualnych dawkach odczynników flotacyjnych, wartości pomiarowe parametrów fizykochemicznych). Komunikacja w pętlach prądowych 4-20 mA do modułu DAC, Ethernet do RPi, 0-10V do modułu przekaźników.

## Slide 4: Moduł komunikacyjny
Modem LTE – zapewnia dostęp do sieci Internet
Router – zarządza komunikacją Ethernet pomiędzy modemem, PLC, RPi, lokalnym stanowiskiem kontroli. Zapewnia usługę serwera VPN do bezpiecznej komunikacji.
Komunikacja z sieci lokalnej LAN do sieci WAN jest szyfrowana, router zapewnia też usługę firewalla.

## Slide 5
Repozytorium danych
Moduł data mining
Moduł analizy danych
Moduł optymalizacyjny
Zintegrowana aplikacja
Moduł sterujący pompami
Moduł AI

## Slide 6: Repozytorium danych
Repozytorium danych – wirtualna przestrzeń dyskowa w usłudze OneDrive, Dropbox lub podobnej. Interfejsy wymiany danych z modułem komunikacyjnym i modułem AI w oparciu o przesyłanie danych w sieci WAN

## Slide 7: Moduł AI
Moduł analizy danych – pobieranie danych z repozytorium przez interfejs WAN lub LAN (w przypadku kolokacji z repozytorium). Wymiana w obrębie współdzielonej pamięci z modułem data mining i modułem optymalizacyjnym. Lokalizacja modułu na wirtualnej maszynie lub jako usługa chmurowa na platformie AWS, Azure lub podobnej. Moduł uruchamiany ad-hoc w celu przetrenowania i eksportowany w formie aplikacji.
Moduł data mining - wymiana w obrębie współdzielonej pamięci z modułem analizy danych i modułem optymalizacyjnym. Lokalizacja modułu na wirtualnej maszynie lub jako usługa chmurowa na platformie AWS, Azure lub podobnej. Moduł uruchamiany ad-hoc w celu przetrenowania i eksportowany w formie aplikacji.
Moduł optymalizacyjny - wymiana w obrębie współdzielonej pamięci z modułem analizy danych i modułem data mining. Lokalizacja modułu na wirtualnej maszynie lub jako usługa chmurowa na platformie AWS, Azure lub podobnej. Moduł uruchamiany ad-hoc w celu przetrenowania i eksportowany w formie aplikacji.

## Slide 8: Zintegrowana aplikacja
Aplikacja łącząca moduły analizy danych, data mining i optymalizacyjny. Aplikacja zoptymalizowana pod kątem wydajności, bez możliwości uczenia (wykonywane w modułach). Hosting aplikacji na mikrokomputerze Raspbery Pi lub na jednostce wirtualnej, jeżeli wydajność Rpi będzie niewystarczająca. Komunikacja z Wizjerem w sieci LAN lub WAN, komunikacja z modułem AI przez sieć WAN

## Slide 9: Moduł sterujący pompami
Aplikacja/usługa hostowana na RPi. Komunikacja z zintegrowaną aplikacją polegająca na przyjmowaniu poleceń dla pomp. W przypadku braku komunikacji, aplikacja/usługa przyjmuje ustawienia z panelu kontrolnego oczyszczalni (komunikacja 4-20 lub Profinet).